# 《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 快递循环包装箱使用项目》

# 编制说明

# 中环联合认证中心

# 二零二三年九月

# 目录

一、	工作简况	3

二、	标准编制原则和主要技术内容	3

三、	主要试验（验证）的分析	5

四、	预期的效果	21

五、	采用国际标准的程度及水平的简要说明	22

六、	重大分歧意见的处理经过和依据	23

七、	其他应予说明的事项	23

- 工作简况

## 1、任务来源

中环联合（北京）认证中心有限公司和杭州众碳能源管理有限公司（阿里巴巴集团旗下公司）确定合作意向，通过对阿里巴巴集团及相关行业企业现有的循环箱项目应用场景进行实地调研和参数采集、文献查询、专家咨询研讨；对其应用现状及特点、相关监测和报告水平进行研究和分析；在此基础上，结合现有法律法规、行业要求、标准规范要求，遵循“协调性、科学性和先进性”原则，建立针对本项目的科学合理的减排量核算方法学。从而解决阿里巴巴集团及及相关行业（快递、电商、包装）普遍应用的绿色包装实践减排效益量化问题，从而助力行业碳中和目标的推进。主要起草单位：菜鸟网络科技有限公司、中环联合（北京）认证中心有限公司、杭州众碳能源管理有限公司。计划应完成时间2023年。

## 2、参与单位

本标准由菜鸟网络科技有限公司、中环联合（北京）认证中心有限公司、杭州众碳能源管理有限公司共同起草。

所作的工作：梳理调研资料、标准编制、组织讨论、调研和审批。

## 3、主要工作过程

## （1）起草阶段

2022年12月，成立专项课题组启动项目研究工作。

2022年12月-2023年5月，课题组梳理国内外标准、文献及相关案例、公开信息等调研资料，遴选出制定参考的规范，结合中国行业企业特征及相关准则，初步明确标准的基本框架及内容，形成初稿。

2023年6月，申请立项，并根据调研、研究和专家评审意见形成标准工作组讨论稿。2023年8月，团体标准评审答辩，根据专家评审意见意见形成标准征求意见稿。

- 标准编制原则和主要技术内容

## 1、社会意义和经济性

本标准的制定具有技术可行性，在多家快递公司已开始推广快递循环包装箱的现实基础上，能够全面掌握正向运营链路和回收处理环节；本标准的建立具有经济可行性，能够有效规范快递企业的减排量核算行为，提高企业减排量的可信度和公正性；本标准的建立具有很好的社会效益，有助于推动快递行业向可持续发展方向转型，进一步加强环保意识，提高企业的社会责任感，促进环保产业的发展，推动社会经济可持续发展。

本标准的制定具有很高的迫切性和必要性，本标准从快递循环包装箱温室气体减排评估项目的协议主体判定、闭环情况识别、基础参数监控等方面为核算快递循环包装箱减排量提供重要参考和规范，确保该项目对环境的影响得到科学、客观、全面的评估，保证开展快递循环包装箱项目减排核算的测算依据和减排结果具有统一规范性，促进快递包装领域法律法规体系进一步健全。

## 2、编制原则

本标准参照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按以下原则编写：

1、统一性。本标准综合考虑快递循环包装箱标准化和减碳标准化方面出台的一系列政策法规和标准规范，从快递循环包装箱全生命周期的全过程出发规范核算流程和核算方法。

2、适用性。针对目前国内快递循环包装箱项目的实施场景和应用现状，提出普适性的不同核算环节的核算方法和数据获取方式，给出规范性的核算参考，准确的反映温室气体减排状况。

3、规范性。本标准充分考虑快递包装生产、使用的实际情况以及循环、回收的关键节点，有针对性的围绕一次包装箱和快递循环包装箱的生产、使用、回收和处理等全链条环节进行减排量核算规定，保证标准的实用性和可操作性。

4、先进性。本标准的制定将填补国内快递循环包装箱使用减排量核算方面的空白，引导所有的参与方更加注重环保和社会责任，提高社会形象和声誉，提高社会参与度和关注度。

## 3、主要技术内容

本文件规定了快递循环包装箱使用项目温室气体减排量评估的术语和定义、基本原则和总体要求、评估程序、情景确定及温室气体源识别、减排量计算、数据的监测与获取、数据质量管理、评估报告的编制等。

本文件适用于在物流配送和快递周转等场景使用快递循环包装箱的减排量核算。

## 4、解决的主要问题

目前国内尚无快递循环包装箱减排标准研究，本标准首次提出快递循环包装箱减排量评估技术规范，可以推动快递企业有效评估快递循环包装箱的使用带来的减排量，提高相关方的社会形象和品牌价值，增强其的市场竞争力。从快递行业角度来看，想要真实、准确的反映温室气体减排状况，需要针对性建立减排核算标准，统一行业标准，促进企业之间的基准一致性。从国家发展角度来看，本标准的建立和完善可以为我国相关政策制定提供技术支撑，完善我国减排核算体系。标准的建立，将填补国内快递循环包装箱使用减排量核算方面的空白，引导所有的参与方更加注重环保和社会责任，提高社会形象和声誉，提高社会参与度和关注度。

- 主要试验（验证）的分析

所有条款，分析确认情况如下。

# （一）范围

根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（以下简称“导则”），“范围”为必备要素，应明确界定标准化对象和所涉及的各个方面，由此指明标准或其特定部分的适用界限。

因此，根据标准任务来源和标准制定目的，对范围界定如下：

本文件规定了快递循环包装箱使用项目温室气体减排量评估的术语和定义、基本原则和总体要求、评估程序、情景确定及温室气体源识别、减排量计算、数据的监测与获取、数据质量管理、评估报告的编制等。

本文件适用于在物流配送和快递周转等场景使用快递循环包装箱的减排量核算。

# （二）规范性引用文件

根据导则，“规范性文件”为必备要素，它应列出标准中规范性引用其他文件的文件清单，这些文件经过标准条文的引用后，成为标准应用时必不可少的文件。

根据本标准温室气体减排量评估引用的标准，本章节确定如下标准为本标准的规范性引用文件。

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 33760 基于项目的温室气体减排量评估技术评估 通用要求

YZ/T 0135-2014 快递业温室气体排放测量方法

DB31/T 1071 产品碳足迹核算通则

SZDB/Z 166 产品碳足迹评价通则

T/CSTE 0049 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 二手交易平台

# （三）术语和定义

本章节对标准中特定的相关术语进行了定义，现将最终列入本标准内的术语和定义总结如下：

## 1、快递循环包装箱 circulating packaging box for express

用树脂或植物质等耐用材料制成的，在寄递过程中装载快件，在循环运营管理系统支持下可多次重复使用的箱式封装容器。

## 2、产品全生命周期  product life cycle

引用中华人民共和国地方标准：产品碳足迹核算通则（DB31/T 1071-2017）定义如下：

产品从原材料开采一直到生产、销售、使用和处置/再生利用的所有阶段。

## 3、产品碳足迹  carbon footprint of the product

引用中华人民共和国地方标准：产品碳足迹核算通则（DB31/T 1071-2017）定义如下：

某个产品在其整个生命周期内的各种温室气体排放，即从原材料一直到生产、销售、使用和处置等所有阶段的温室气体排放之和。

## 4、温室气体  greenhouse gas

引用中华人民共和国国家标准：工业企业温室气体排放核算和报告通则（GB/T 32150-2015）定义如下：

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：如无特别说明，本标准中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCS）、全氟碳化物（PFCS）、六氟化硫（SF6）与三氟化氮（NF3）。

## 5、报告主体  reporting entity

本标准针对快递循环包装箱使用项目的报告主体进行定义。引用中华人民共和国国家标准：工业企业温室气体排放核算和报告通则（GB/T 32150-2015）定义改写，如下：

快递循环包装箱使用项目范围内具有温室气体排放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。

## 6、温室气体源  greenhouse gas source

引用中华人民共和国国家标准：工业企业温室气体排放核算和报告通则（GB/T 32150-2015）定义如下：

向大气中排放温室气体的物理单元或过程。

## 7、温室气体排放  greenhouse gas emission

引用中华人民共和国国家标准：工业企业温室气体排放核算和报告通则（GB/T 32150-2015）定义如下：

在特定时间段内释放到大气中的温室气体总量（以质量单位计算）。

## 8、基准线情景  baseline scenario

引用中华人民共和国国家标准：基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求（GB/T 33760-2017）定义如下：

用来提供参照的，在不实施项目的情景下可能发生的假定情景。

## 9、温室气体减排量  greenhouse gas emission reduction

引用中华人民共和国国家标准：基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求（GB/T 33760-2017）定义如下：

经计算得到的一定时期内项目所产生的温室气体排放量与基准线情景的排放量相比较的减少量。

## 10、排放因子  emission factor

引用中华人民共和国国家标准：工业企业温室气体排放核算和报告通则（GB/T 32150-2015）定义如下：

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

## 11、活动数据  activity data

引用中华人民共和国国家标准：工业企业温室气体排放核算和报告通则（GB/T 32150-2015）定义如下：

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

## 12、初级活动数据  primary activity data

引用中华人民共和国团体标准：基于项目的温室气体减排量评估技术规范 二手交易平台（T/CSTE 0049-2022）定义如下：

由直接测量获取的温室气体活动数据。

## 13、次级活动数据  secondary activity data

引用中华人民共和国团体标准：基于项目的温室气体减排量评估技术规范 二手交易平台（T/CSTE 0049-2022）定义如下：

由直接测量以外来源获取的温室气体活动数据。

## 14、功能单位  function unit

引用中华人民共和国地方标准：产品碳足迹核算通则（DB31/T 1071-2017）定义如下：

用作量化的基准单位。

# （四）基本原则和总体要求

## 1、基本原则

本标准依据工业企业温室气体排放核算和报告通则（GB/T 32150-2015）、基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求（GB/T 33760-2017）和快递业温室气体排放测量方法（YZ/T0135-2014）、Greenhouse gases — Carbon footprint of products-Requirements and guidelines for quantification（ISO 14067：2018）、产品碳足迹核算通则（DB31/T 1071-2017）、产品碳足迹评价通则（SZDB/Z 166-2016）和范围3+减排：超越价值链的企业气候行动方法学等文件对减排量评估基本原则进行梳理和分析，可以发现基本原则主要包括相关性、完整性、一致性、准确性、透明性、保守性、统一性、避免重复计算和公正性等几个方面，主要梳理过程如下表所示：

| 文件类型 | 发布/提出主体 | 发布时间 | 文件名称 | 文件号 | 原则内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业标准 | 国家邮政局 | 2012.1 | 快递业温室气体排放测量方法 | YZ/T0135- 2014 | 相关性 | 完整性 | 一致性 | 准确性 | 透明性 | / | / | / | / |
| 国家标准 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局/中国国家标准化管理委员会 | 2015.11 | 工业企业温室气体排放核算和报告通则 | GB/T 32150-2015 | 相关性 | 完整性 | 一致性 | 准确性 | 透明性 | / | / | / | / |
| 国家标准 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局/中国国家标准化管理委员会 | 2017.05 | 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求 | GB/T 33760-2017 | 相关性 | 完整性 | 一致性 | 准确性 | 透明性 | 保守性 | / | / | / |
| 指导性 技术文件 | 深圳市市场监督管理局 | 2016.01 | 产品碳足迹评价通则 | SZDB/Z 166-2016 | 相关性 | 完整性 | 一致性 | 准确性 | 透明性 | / | 统一性 | 避免重复计算 | 公正性 |
| 地方标准 | 上海市质量技术监督局 | 2017.10 | 产品碳足迹核算通则 | DB31/T 1071-2017 | 相关性 | 完整性 | 一致性 | 准确性 | 透明性 | / | / | / | / |
| 指导性 标准文件 | 国际标准化组织 | 2018.08 | Greenhouse gases — Carbon footprint of products-Requirements and guidelines for quantification | ISO 14067：2018 | 相关性 | 完整性 | 一致性 | 准确性 | 透明性 | / | 统一性 | 避免重复计算 | / |
| 方法学文件 | 阿里巴巴集团 | 2022.08 | 范围3+减排：超越价值链的企业气候行动方法学 | / | 相关性 | 完整性 | 一致性 | 准确性 | 透明性 | 保守性 | / | / | / |
| 评价原则小结 | 相关性 | 完整性 | 一致性 | 准确性 | 透明性 | 保守性 | / | 避免重复计算 | / |

根据产品碳足迹评价通则（SZDB/Z 166-2016）和Greenhouse gases — Carbon footprint of products-Requirements and guidelines for quantification（ISO 14067：2018）中规定统一性原则指“选取某产品种类中已被认可和采用的方法学、标准和指导性文件，以提高任何特定产品种类的产品碳足迹之间的可比性”。本文件适用于在物流配送和快递周转等场景应用快递循环包装箱进行减排量核算，项目场景唯一，故统一性原则不适用。

根据产品碳足迹评价通则（SZDB/Z 166-2016）中规定公正性原则指“明确产品碳足迹通报是基于仅考虑气候变化这个单一影响类型的产品碳足迹评价，不涉及综合环境优势或更为广泛的环境影响”。本文件为项目层级的减排量评估技术规范，温室气体排放源、方法和数据均从项目活动角度出发评估温室气体排放量，故公正性原则不适用。

本文件的温室气体减排评估基本原则包括相关性、完整性、一致性、准确性、透明性、保守性和避免重复计算等几个方面，具体内涵情况如下：

1）相关性

依据工业企业温室气体排放核算和报告通则（GB/T 32150-2015）、基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求（GB/T 33760-2017）和快递业温室气体排放测量方法（YZ/T0135-2014）、Greenhouse gases — Carbon footprint of products-Requirements and guidelines for quantification（ISO 14067:2018）、产品碳足迹核算通则（DB31/T 1071-2017）、产品碳足迹评价通则（SZDB/Z 166-2016）等文件中对相关性的规定，基本原则改写如下：

选择与选定评估快递循环包装箱使用项目所产生的温室气体排放相关的温室气体排放源、数据和方法。

2）完整性

依据工业企业温室气体排放核算和报告通则（GB/T 32150-2015）、基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求（GB/T 33760-2017）和快递业温室气体排放测量方法（YZ/T0135-2014）、Greenhouse gases — Carbon footprint of products-Requirements and guidelines for quantification（ISO 14067:2018）、产品碳足迹核算通则（DB31/T 1071-2017）、产品碳足迹评价通则（SZDB/Z 166-2016）和范围3+减排：超越价值链的企业气候行动方法学等文件中对完整性的规定，基本原则改写如下：

应包括对快递循环包装箱使用项目有实质性贡献的所有温室气体排放与清除。披露任何没有计入的排放量变化及其活动，并说明理由。

3、一致性

依据工业企业温室气体排放核算和报告通则（GB/T 32150-2015）、基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求（GB/T 33760-2017）和快递业温室气体排放测量方法（YZ/T0135-2014）、Greenhouse gases — Carbon footprint of products-Requirements and guidelines for quantification（ISO 14067:2018）、产品碳足迹核算通则（DB31/T 1071-2017）、产品碳足迹评价通则（SZDB/Z 166-2016）等文件中对一致性的规定，基本原则如下：

在温室气体评估中的假设、方法和数据需以同样的方式贯穿于整个量化过程，且能够用于支持可重现、可比较的结果。

4、准确性

依据工业企业温室气体排放核算和报告通则（GB/T 32150-2015）、基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求（GB/T 33760-2017）和快递业温室气体排放测量方法（YZ/T0135-2014）、Greenhouse gases — Carbon footprint of products-Requirements and guidelines for quantification（ISO 14067:2018）、产品碳足迹核算通则（DB31/T 1071-2017）、产品碳足迹评价通则（SZDB/Z 166-2016）等文件中对准确性的规定，基本原则改写如下：

确保快递循环包装箱使用项目减排量化过程是准确的、可核证的、相关的、无误导的，并尽可能减少偏差和不确定性。

5、透明性

依据基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求（GB/T 33760-2017）、工业企业温室气体排放核算和报告通则（GB/T 32150-2015）和快递业温室气体排放测量方法（YZ/T0135-2014）、Greenhouse gases — Carbon footprint of products-Requirements and guidelines for quantification（ISO 14067:2018）、产品碳足迹核算通则（DB31/T 1071-2017）、产品碳足迹评价通则（SZDB/Z 166-2016）等文件中对透明性的规定，基本原则如下：

在满足国家政策、商业秘密要求的前提下，发布充分适用的温室气体信息，使目标用户能够做出合理的决策。

注：为了满足透明性原则，通常要求但不限于：

- 对选择基准线情景和项目情景所依据的原则和相关内容进行解释和说明，并形成文件；

- 对评估程序、评估方法、排放因子、活动数据等的选择进行解释和说明，并形成文件。

6、保守性

依据基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求（GB/T 33760-2017）中对相关性的规定，基本原则改写如下：

确保快递循环包装箱使用项目使用的假定、数值和评估方法不高估温室气体减排量。

## 2、总体要求

参考《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》（GB/T 33760-2017）、Greenhouse gases — Carbon footprint of products-Requirements and guidelines for quantification（ISO 14067:2018）中对项目温室气体减排量总体要求和产品碳足迹的相关描述，识别快递循环包装箱使用项目的总体要求，应从以下几点进行考虑：1）应从项目的全生命周期考虑全面；2）基于项目特点保证评估阶段为稳定运行阶段，保证减排数据的合理性；3）明确核算原则和相关内容；4）识别项目对环境产生的有益影响和潜在的负面影响，有益影响主要有环境保护、资源节约、提高社会效益等，潜在的负面影响主要源于箱体的丢失造成的环境污染和经济损失。考虑到箱体的丢失率较小，此部分负面影响可忽略；5）减排量核算前需明确权益分配情况和划分原则。

故快递循环包装箱使用项目核算和报告的总体要求如下：

1）应完整识别快递循环包装箱使用项目涉及的生命周期阶段。本标准需核算的生命周期阶段包括快递包装原材料获取阶段、快递包装生产阶段、快递包装分销存储阶段、快递循环包装箱回收处理阶段和快递包装生命周期末期阶段，可不包括使用阶段。其中，快递包装包括一次包装和快递循环包装箱。

2）应在快递循环包装箱使用项目稳定实施过程中对温室气体减排量进行评估。

3）核算和报告快递循环包装箱使用项目温室气体减排量时应建立相关准则，包括但不限于：情景确定及温室气体源的识别、减排量计算、数据的监测与获取、数据质量管理等方面所依据的原则和相关内容。

4）报告主体包括原材料供应商、快递循环箱生产商、分销存储快递组织、回收处理组织、废弃物处置组织等。核算项目减排量之前需通过协议、合同或者其他佐证文件规定清楚权益分配情况。

# （五）评估程序

通过参考《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》（GB/T 33760-2017）以及结合项目要求，开展快递循环包装箱使用项目温室气体减排核算和报告的流程分为五大步骤，具体如下：

1）情景确定及温室气体源识别；

2）减排量计算；

3）数据的监测与获取；

4）数据质量管理；

5）评估报告的编制。

# （六）情景确定及温室气体源识别

## 1、项目边界的确定

基于《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》（GB/T 33760-2017），《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 二手交易平台》（T/CSTE 0049-2022）以及结合项目要求，明确了项目边界包括：

1）报告主体在进行减排量核算与报告时应先确定快递循环包装箱使用项目的核算周期。

2）报告主体应包括快递循环包装箱使用项目涉及的全部环节，包括原材料获取、包装生产、分销存储、回收处理、废弃物处置等。

## 2、项目温室气体源和温室气体种类的识别

通过参考《邮件快件包装回收与循环指南》（GB/T XXXXX—XXXX）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》（GB/T 33760-2017）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 二手交易平台》（T/CSTE 0049-2022）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 循环经济领域资源化过程》（T/CACE 034-2021）以及结合项目要求，开展快递循环包装箱使用项目的项目温室气体源，根据《邮件快件包装回收与循环指南》（GB/T XXXXX—XXXX）中循环包装箱作业流程和循环集包袋作业流程识别如下：

| 情景 | 阶段 | 项目场景 | 是否纳入 | 排放源小类 | 判断/解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 循环箱 |  |  |  |
|  |  | 《邮件快件包装回收与循环指南》 |  |  |  |
|  |  | 环节 | 相关方 |  |  |  |
| 循环箱减排项目 | 快递包装获取 | 快递包装原材料获取产生的排放 | 循环箱包装材料获取 | 供应商 | 是 | 物料消耗排放 | 主要原材料隐含的排放 |
|  |  | 快递包装原材料运输产生的排放 | 循环箱包装材料运输进厂 | 供应商 | 是 | 运输配送排放 | 从原材料供应商到产品生产厂大门过程运输产生的排放。 |
|  |  | 快递包装的包装物获取产生的排放 | / | / | 否 | / | 以基线情况和项目情景均使用且可抵扣为处理原则，不纳入核算 |
|  |  | 快递包装的包装物运输过程的排放 | / | / | 否 | / | 以基线情况和项目情景均使用且可抵扣为处理原则，不纳入核算 |
|  |  | 快递包装的生产过程排放 | 循环箱生产成型 | 供应商 | 是 | 能源消耗排放 | 生产过程中产生的排放，主要涉及到能源的消耗 |
|  | 快递包装销售运输 | 快递包装运输至商品仓库产生的排放 | 循环箱由供应商运输至商家仓； 循环箱由回收仓库运输至商家仓； 循环箱由就近来源地调拨运输至商家仓 | 供应商或商家承担运输业务 | 是 | 运输配送排放 | 从供应商到商家仓过程运输产生的排放。 |
|  |  | 快递包装的包装物运输至商品仓库产生的排放 | / | / | 否 | / | 快递包装的包装物基准情景和项目情景均未考虑核算，运输排放也暂不纳入核算。 |
|  | 快递包装使用 | 快递包装的使用过程中产生的排放 | / | / | 否 | / | 不涉及/打包能耗排放忽略 |
|  | 快递包装应用 | 快递包装进入商家仓停留存储过程产生的排放 | 循环箱于商家仓存储过程 | 商家 | 是 | 能源消耗排放 | 快递包装在商家仓存储过程产生的排放。 |
|  |  | 应用过程中的耗材排放 | 循环箱应用过程面单等耗材使用 | 商家 | 是 | 物料消耗排放 | 快递包装在行使功能时使用耗材等产生的排放。 |
|  |  | 快递包装随物品运输至消费者端，其中运输快递包装产生的排放 | 循环箱行使功能随物品运输 | 商家或包装箱使用方承担运输业务 | 是 | 运输配送排放 | 快递包装随物品至使用端运输产生的排放。 |
|  | 快递包装回收处理 | 回收仓仓储排放 | 回收仓/末端回收场所/末端回收装置仓储 | 第三方运营企业 | 是 | 能源消耗排放 | 循环箱回收场所仓储过程产生的排放。 |
|  |  | 分拣、维修、清洗、消毒等回收过程 | 循环箱分拣、维修、清洗、消毒等回收过程耗能/耗材 | 供应商/回收方 | 是 | 能源消耗排放/物料消耗排放 | 循环箱回收场所内分拣、维修、清洗、消毒等过程耗能产生的排放。 |
|  |  | 回收过程的运输排放 | 循环箱由回收仓运输至供应商修复； 循环箱由消费者端回收至回收仓/末端回收场所的运输； | 供应商/回收方 | 是 | 运输配送排放 | 循环箱回收过程运输产生的排放。 |
|  |  | 回收处理过程信息管理系统的能耗排放 | 循环箱回收过程信息系统耗能和技术支持配套硬件 | 使用系统方 | 是 | 能源消耗排放 物料消耗排放 | 循环箱回收过程使用系统产生的排放。 |
|  | 快递包装处置 | 快递包装废弃物处置产生的排放 | 循环箱废弃处理过程 | 回收方 | 是 | 能源消耗排放 | 产品处置产生的排放 |
|  |  | 快递包装的包装物废弃物处置产生的排放 | / | / | 否 | / | 因基线情况未纳入核算，因此项目情景相应排除 |

归纳总结快递循环包装箱使用项目的项目温室气体源和温室气体种类，具体内容如下：

报告主体应根据实际识别应予评估和报告不同环节涉及的温室气体主要排放源及排放过程。对于那些监测成本较高、不确定性较大、且贡献细微（排放量占企业总排放量的比例＜1%）的排放源，有困难的企业可暂不报告但需在报告中阐述未报告这些排放源的理由并附必要的佐证材料。根据以上原则，快递循环箱使用项目需评估的排放源包括内容见表1所示：

表1 快递循环箱使用项目温室气体源和温室气体种类

| 阶段 | 排放过程 | 温室气体排放源 | 温室气体种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 | 循环箱包装材料获取 | 物料消耗排放 | CO2、CH4、N2O |  |
|  | 循环箱包装材料运输进厂 | 运输配送排放 | CO2、CH4、N2O |  |
| 包装生产 | 循环箱生产成型 | 能源消耗排放 | CO2 |  |
| 分销存储 | 循环箱由供应商运输至商家仓； 循环箱由回收仓库运输至商家仓； 循环箱由就近来源地调拨运输至商家仓 | 运输配送排放 | CO2 |  |
|  | 商家仓存储过程 | 能源消耗排放 | CO2 |  |
|  | 面单等耗材使用 | 物料消耗排放 | CO2、CH4、N2O |  |
|  | 循环箱行使功能随物品运输 | 运输配送排放 | CO2、CH4、N2O |  |
| 回收处理 | 回收仓/末端回收场所/末端回收装置仓储 | 能源消耗排放 | CO2 |  |
|  | 循环箱分拣、维修、清洗、消毒等回收过程耗能/耗材 | 能源消耗排放 物料消耗排放 | CO2、CH4、N2O |  |
|  | 循环箱由回收仓运输至供应商修复； 循环箱由消费者端回收运输至回收仓/末端回收场所 | 运输配送排放 | CO2、CH4、N2O |  |
|  | 循环箱回收过程信息系统耗能和技术支持配套硬件 | 能源消耗排放 物料消耗排放 | CO2、CH4、N2O |  |
| 废弃物处置 | 循环箱废弃处置过程 | 能源消耗排放 废弃物处置排放 | CO2、CH4、N2O |  |

## 3、基准线情景的确定

通过参考《邮件快件包装回收与循环指南》（GB/T XXXXX—XXXX）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》（GB/T 33760-2017）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 二手交易平台》（T/CSTE 0049-2022）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 循环经济领域资源化过程》（T/CACE 034-2021）以及结合项目要求，报告主体应按照要求进行基准线情景的识别，并报告每种温室气体减排项目可能的基准线情景。

## 4、基准线情景下温室气体源和温室气体种类的识别

在确定基准线情景的基础上，除回收处理环节外其他所有环节涉及的温室气体排放源和排放过程。快递循环箱使用项目基准线情景下温室气体源和温室气体种类见表2所示：

表2 快递循环箱使用基准线情景下温室气体源和温室气体种类

| 阶段 | 排放过程 | 温室气体排放源 | 温室气体种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 | 一次包装箱包装材料获取 | 物料消耗排放 | CO2、CH4、N2O |  |
|  | 一次包装箱包装材料运输进厂 | 运输配送排放 | CO2、CH4、N2O |  |
| 包装生产 | 一次包装箱生产成型 | 能源消耗排放 | CO2 |  |
| 分销存储 | 一次包装箱由供应商运输至商家仓 | 运输配送排放 | CO2 |  |
|  | 商家仓存储过程 | 能源消耗排放 | CO2 |  |
|  | 面单等耗材使用 | 物料消耗排放 | CO2、CH4、N2O |  |
|  | 一次包装箱行使功能随物品运输 | 运输配送排放 | CO2、CH4、N2O |  |
| 废弃物处置 | 一次包装箱废弃处置过程 | 能源消耗排放 废弃物处置排放 | CO2、CH4、N2O |  |

# （七）减排量计算

## 1、项目减排量计算

报告主体应依据具体项目特点且稳定运行状态下确认的固定周期为核算和报告周期，根据快递循环箱使用项目温室气体排放源的特点，选择适用的核算方法（如已发布的国家标准、指南等技术性文件），对快递循环箱使用项目功能单位下不同环节项目和基准线情景下的温室气体源中的每种温室气体在核算和报告周期内的减排量（以tCO2e计）进行计算，汇总得到核算和报告周期内的快递循环箱使用项目减排量。

## 2、基准线排放量核算

企业应按照要求进行基准线情景的识别，核算和报告应包含原材料获取阶段、包装生产阶段、分销存储阶段、废弃物处理阶段。此外，还宜报告其他重点说明的问题。

## 3、项目排放量核算

企业应根据快递循环箱使用项目类型选择适用的核算方法进行减排量的核算及报告。核算和报告应包含原材料获取阶段、包装生产阶段、分销存储阶段、废弃物处理阶段。此外，还宜报告其他重点说明的问题。

# （八）数据的监测与获取

根据CDM方法学、中国自愿减排方法学要求，并结合项目要求，快递循环包装箱使用项目所需参数包括两类，分别为活动水平数据和排放因子两类。

## 1、活动数据

基于《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》（GB/T 33760-2017）和《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 二手交易平台》（T/CSTE 0049-2022）活动数据的获取要求如下：

- 已实施项目，应选择或建立准则和程序，对与项目有关的和受项目影响的温室气体源进行定期监测或估算。对于不选择定期监测的温室气体源，应说明其理由；

- 尚未实施项目，应根据项目可行性研究报告或其他相关材料获取与项目有关的和受项目影响的温室气体源数据，并说明来源；

- 温室气体活动数据包括初级活动数据和次级活动数据。应优先收集初级活动数据，当初级活动数据收集无法实现时，宜选择收集次级活动数据。

## 2、排放因子

基于《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》（GB/T 33760-2017）和《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 二手交易平台》（T/CSTE 0049-2022）活动数据的获取要求如下：

应选择或规定计算时需要的排放因子并做出说明。排放因子应：

- 来源明确，有公信力；

- 具有时效性；

- 和减排量核算的预定用途一致；

- 排放因子的选取或计算应体现出快递循环箱使用项目生命周期温室气体排放的实际情况。应对排放因子的选取依据或计算过程给出具体说明。

# （九）数据质量管理

基于《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》（GB/T 33760-2017）的相关规定，项目监测的要求规定如下：

报告主体应对与项目和基准线情景相关的数据和信息进行管理，加强温室气体减排量数据质量管理工作，包括但不限于：

- 建立快递循环箱使用项目减排量核算和报告的规章制度，包括负责部门和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；制定专职人员负责减排量核算和报告工作；

- 建立并保持一个完整的温室气体运行管理制度，保证减排核算工作稳定运行；

- 建立在线循环服务平台，各方联动，掌握快递循环箱的循环信息；

- 对准确性进行常规检查。定期对计量器具、检测设备和相关仪表进行维护管理，并记录存档；

- 定期进行内部审核和技术评审。定期对温室气体排放数据进行验证，对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应的解决方案；

- 进行不确定性评估。

- 预期的效果

近年来，随着网络购物的普及和电子商务行业的迅速发展，快递行业的规模逐年扩大，快递行业的业务量连续7年居世界第一，年均增速34.7％，2022年，全国快递业务量已达到1105.8亿件，并预计未来一定时期仍将保持较高的增长态势。快递业务量的快速增长带来快递包装物使用量的大幅增加，而传统的快递包装物通常只使用一次，会产生大量的废弃物，给环境带来负面影响。

党中央、国务院高度重视快递包装绿色化、循环化发展，国务院办公厅转发国家发改委等8部门《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》（国办函〔2020〕115号）提出“可循环快递包装应用规模达1000万个”的主要目标和“强化快递包装绿色治理，规范快递包装废弃物回收和处置，培育循环包装新型模式”的政策措施，由此可见，可循环快递包装的应用是促进快递包装减量化、绿色化的重要手段，是推动快递包装绿色低碳和可持续发展的关键，是实现快递行业高质量发展的必然方向。

在国际和国内双重碳减排压力的影响下，节能减碳已成为一项刻不容缓的重点工作。各行各业积极减碳的进程中，准确核算减排量以及开展碳减排效果评价，也成为了一项重要的工作。本标准的制定可以推动快递企业有效评估快递循环包装箱的使用带来的减排量，提高相关方的社会形象和品牌价值，增强其的市场竞争力。从快递行业角度来看，想要真实、准确的反映温室气体减排状况，需要针对性建立减排核算标准，统一行业标准，促进企业之间的基准一致性。从国家发展角度来看，本标准的建立和完善可以为我国相关政策制定提供技术支撑，完善我国减排核算体系。标准的建立，将填补国内快递循环包装箱使用减排量核算方面的空白，引导所有的参与方更加注重环保和社会责任，提高社会形象和声誉，提高社会参与度和关注度。

- 采用国际标准的程度及水平的简要说明

国内已有针对减排项目的核算指导文件，本标准与同类标准编写结构类似，因标准适用项目情景不同，参数指标数据存在差异。

本标准编制主要以Greenhouse gases — Carbon footprint of products-Requirements and guidelines for quantification（ISO 14067:2018）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》（GB/T 33760-2017）为依据，结合参考《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 二手交易平台》（T/CSTE 0049-2022）、《邮件快件包装回收与循环指南》（GB/T XXXXX—XXXX）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 循环经济领域资源化过程》（T/CACE 034-2021）等内容，使标准编制更为合理、科学。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在编制过程中无重大意见分歧。

- 其他应予说明的事项

无